Courbes Paramétriques
Ce cours est une compilation :
- Cours Loic Barthe (IRIT-UPS Toulouse; Equipe Vortex)
- Cours de Christian Jacquemin (LIMSI- Paris 11)
- Cours de Marc Daniel (LSIS- Marseille)
- Cours G. Gesquière Master Imagina, DUT Informatique- Arles

---
Notion de courbe paramétrique
- Une courbe est engendrée par le déplacement d'un point P dans l'espace
- Pour faciliter l'interprétation, on peut prendre le temps t comme paramètre; mais n'importe quel scalaire u permet de décrire une courbe dans l'espace.
A noter : Le point P(x,y,z) a les mêmes coordonnées que le vecteur
P1 = P(t1)
P(t)
y
P2 = P(t2)
x
O
z
widevec {OP}

---
Définition
Un courbe paramétrique dans l'espace R3 est définie par une fonction
- Ainsi, pour chaque valeur du paramètre u, on calcule indépendamment les trois coordonnées x, y et z du point P(u)
- Une même courbe peut avoir plusieurs représentations paramétriques différentes
matrix{ f :# setR # %tendto # alignl{setR Sup{3}}## "" # u # %tendto # P(u) = left lbrace matrix{ x(u) = f Sub{x}(u) ## y(u) = f Sub{y}(u)## z(u) = f Sub{z}(u) } right none }

---
Exemple
Equations paramétriques du cercle de rayon r, centré à l'origine (dans R2):
P(/2)
P(0)
P()
P(u) : left lbrace matrix{ x(u) = r "cos" u ## y(u) = r "sin" u }right none ~~~~u in left [ 0, 2 %pi right [
P(3/2)
P(u) : left lbrace matrix{ x(u) = r {1-u Sup{2}} over {1+u Sup{2}} ## y(u) = r {2 u} over {1+u Sup{2}} }right none ~~~~u in left ]-%infinite, +%infinite right[
P(1)
P(+)
P(0)
P(-)
P(-1)

---
Représentation d'une droite
Représentation paramétrique d'une droite de R3 passant par deux points P1 et P2 :
Cette représentation conduit à la notion d'interpolation linéaire, en effet, quand u varie entre 0 et 1, le point P parcours linéairement le segment de P1 jusqu'à P2
P(u) = (1-u) P Sub{1} + u P Sub{2} ~~~~%identical~~~~P(u) left lbrace matrix{ x(u) = (1-u) x Sub{1} + u x Sub{2} ## y(u) = (1-u) y Sub{1} + u y Sub{2} ## z(u) = (1-u) z Sub{1} + u z Sub{2} }right none ~~~~~ u in R
u
0
1
P1
P2
P

---
Représentation d'une droite
Une droite peut aussi être représentée à partir d'un point P1et d'un vecteur v:
P(u) = P Sub{1} + u v
P
v
P1
1
u
0

---
Représentation d'une courbe
En modélisation géométrique, on utilise essentiellement un paramètre borné et le plus souvent normalisé:
u  [0, 1]
Ceci est intéressant pour les applications où l'on traite des morceaux de courbes
P(u) = left ( matrix{ x(u)## y(u)## z(u) } right )

---
Introduction: géométrie différentielle
Paramètre sur une courbe : u ∈ [0,1] ou abscisse curviligne : s ∈ [0,ℓ].
  - s est la longueur parcourue le long de la courbe depuis son origine.
p(s)
s=ℓ
p(u)
u=1
p(s+∂s)
p(u+∂u)
s=0
u=0

---
Vecteur tangente
Vecteur tangente unitaire :
  - En général on calcule :
T = dp over ds = p'
T = lim csub {partial s rightarrow 0} {{p(s+partial s) - p(s)} over {partial s}}
dot p (u) = dp over du = T ldline dot p(u) rdline
dot p (u) T = p'
p(u)

---
Vecteur normale principale
Problème : on connaît la tangente à la courbe et il existe une infinité de vecteur qui lui sont orthogonal.
Le vecteur normal principale N est défini à partir de la variation du vecteur tangente unitaire :
N= v over ldline v rdline
v = dT over ds = {d sup 2 P} over {ds sup 2}
left ldline T right rdline = left ldline {dP over ds} right rdline = 1 forall u
T = dP over ds
T

---
Repère de Frénet
- C'est un repère local en un point de la courbe :
- On évalue les vecteurs T, N et B au point P et le repère (trièdre) de Frénet est le repère (T,N,B), centré en P.
- (T,N) définit le plan osculateur
- (B,T) définit le plan rectificateur (tangent)
- (N,B) définit le plan normal
T
N
B
T
N
B

---
Repère de Frénet
Vecteur tangente unitaire T et vitesse v :
Vecteur Binormal unitaire B et accélération a :
Vecteur « Normal principal »:
Le vecteur N pointe dans la direction du centre de courbure, ainsi, de part et d'autre d'un point d'inflexion, le repère « flip ».
v = dp over du = dot p = left [ dx over du, dy over du, dz over du right ] ~~~~~~~~~~ T = dot p over left ldline dot p right rdline
a = {d Sup 2 p} over {du Sup 2} = ddot p ~~~~~ ~~~~~B = {dot p %and ddot p} over {left ldline {dot p %and ddot p} right rdline }
N = B %and T

---
Courbure
- Par définition, le vecteur normal principal N est :
où k est la courbure en p
où  est le rayon de courbure
{d sup 2 p} over {ds sup 2} = dT over ds =kN
k=1 over %rho
∂
T(s+∂s)
T(s)
Cercle osculateur

kN
T

---
Courbure
Courbure :
Vecteur courbure :
Rayon de courbure :
- point d'inflexion => k=0
- k=0 => forcément un point d'inflexion
k = {left ldline dot p %and ddot p right rdline} over {left ldline dot p right rdline Sup 3 }
P
(1)

k N = {dot p %and ddot p %and dot p} over {left ldline dot p right rdline Sup 4}
(2)
 = 
k = 0
P
%rho = 1 over k
 = 0
k = 
P

---
Torsion
Vecteur torsion :
Torsion : c'est la variation du vecteur binormal.
Si la torsion est nulle tout au long de la courbe, la courbe est plane.
dB over ds = %tau N
%tau = {dot p . left( ddot p %and dddot p right)} over{{left ldline dot p %and ddot p right rdline }Sup 2}

---
Cubiques
Ce sont les courbes polynomiales paramétriques de degrés 3. Leur représentation algébrique est la suivante:
qui doit être comprise de la façon suivante:
Comment un utilisateur peut-il tracer la courbe qu'il imagine ????
  - C'est quasi impossible si la cubique est manipulée sous cette forme
  - Il est nécessaire d'introduire des paramètres de contrôle qui sont intuitifs et facile à manipuler
p(u) = a u sup 3 + b u sup 2 + c u + d ~~~~~~~~,~~ u in [0,1]
p(u) : left lbrace matrix { x(u) = a sub x u sup 3 + b sub x u sup 2 + c sub x u + d sub x ## y(u) = a sub y u sup 3 + b sub y u sup 2 + c sub y u + d sub y ## z(u) = a sub z u sup 3 + b sub z u sup 2 + c sub z u + d sub z } right none

---
Cubique d'Hermite
L'équation de la cubique est reformulée en fonction de paramètres géométriques qui sont : son point de départ P0 (u=0), son point d'arrivée P1 (u=1) et leurs tangentes respectives V0 (= ) et V1 (= ).
  - Coefficients géométriques:
d'où
  - Ce qui nous donne la représentation géométrique en remplaçant a, b, c et d par leur correspondance en fonction de P0, P1, V0 et V1
        avec
dot p (0)
dot p (1)
left lbrace matrix{ d = P sub 0 ## c = V sub 0 ## b = -3P sub 0+3P sub 1- 2V sub 0-V sub 1 ## a = 2P sub 0-2P sub 1+V sub 0+V sub 1 } right none
left lbrace matrix{ P sub 0 = p(0) = d## P sub 1 = p(1) = a+b+c+d## V sub 0 = dot p (0) = c## V sub 1 = dot p (1) = 3a+2b+c }right none
left lbrace matrix{ F sub 1(u) = 2u sup 3-3u sup 2+1## F sub 2(u) = -2u sup 3+3u sup 2## F sub 3(u) = u sup 3-2u sup 2 + u## F sub 4(u) = u sup 3-u sup 2 }right none
p(u) = F sub 1(u)P sub 0+F sub 2(u)P sub 1+F sub 3(u)V sub 0+F sub 4(u)V sub 1
p(u) = a u sup 3 + b u sup 2 + c u + d ~~~~~~~~,~~ u in [0,1]

---
Cubique d'Hermite : forme matricielle
Ceci nous amène à une forme matricielle d'une cubique :
Cette représentation est souvent appelée « cubique d'Hermite »
p(u) = UMB = left [ matrix{u sup 3#u sup 2#u#1} right ] left [ matrix{ 2#-2#1#1## -3#3#-2#-1## 0#0#1#0## 1#0#0#0 } right ] left[ matrix{ P sub 0##P sub 1##V sub 0##V sub 1 } right]

---
Cubique d'Hermite : dérivées
La dérivée (vitesse) de la cubique est une fonction ayant la forme matricielle suivante :
La dérivée seconde (accélération) de la cubique est une fonction linéaire ayant la forme matricielle suivante :
dot p(u) = U dot M B = left [ matrix{u sup 3#u sup 2#u#1} right ] left [ matrix{ 0#0#0#0## 6#-6#3#3## -6#6#-4#-2## 0#0#1#0 } right ] left[ matrix{ P sub 0##P sub 1##V sub 0##V sub 1 } right]
ddot p(u) = U ddot M B = left [ matrix{u sup 3#u sup 2#u#1} right ] left [ matrix{ 0#0#0#0## 0#0#0#0## 12#-12#6#6## -6#6#-4#-2 } right ] left[ matrix{ P sub 0##P sub 1##V sub 0##V sub 1 } right]

---
Hermite- Exercice I
Calculez p(1/2). A l'aide des paramètres de contrôle de la cubique et de p(1/2), tracez la cubique d'Hermite dans les cas suivant :
  1. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (1,1), V1 (1,-1)
  2. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (4,4), V1 (4,-4)
  3. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (8,8), V1 (8,-8)
  4. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (4,0), V1 (4,0)
  5. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (-4,0), V1 (4,0)
  6. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (-4,0), V1 (-4,0)

---
Hermite- Exercice II
dot p left( 1 over 2 right)
Calculez
  - Que vaut si V0 = 4  ( P2-P0 ) et V1 = 4  ( P1-P2 ),   R
  - Qu'en déduisez vous ?
dot p (1 over 2)
P2
V0
P1
V1
P0

---
Exercice III- Interpolation
Reconstruisez une courbe de continuité C0 à partir des positions obtenues à différents temps t :
Reconstruisez une courbe de continuité C1 à partir de des mêmes positions :
t=0
t=0.1
t=0.3
t=0.4
t=0.5
t=0.7
t=1
t=0
t=0.1
t=0.3
t=0.4
t=0.5
t=0.7
t=1

---
Exercice IV- Raccordement C2
Exercice :
  - Donnez les conditions sur les paramètres de contrôle de deux cubiques d'Hermite pour qu'elles soient raccordées avec une continuité C2.
  - Si les courbes sont raccordées avec une continuité C2, que peut on dire de la variation de la courbure le long des deux courbes ?

---
Exercice I- Hermite- Solution
Calculez p(1/2). A l'aide des paramètres de contrôle de la cubique et de p(1/2), tracez la cubique d'Hermite dans les cas suivant :
  1. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (1,1), V1 (1,-1)
  2. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (4,4), V1 (4,-4)
  3. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (8,8), V1 (8,-8)
  4. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (4,0), V1 (4,0)
  5. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (-4,0), V1 (4,0)
  6. P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (-4,0), V1 (-4,0)

---
I- Exercices sur Hermite
1-

---
I- Exercices sur Hermite
2 : P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (4,4), V1 (4,-4)

---
I- Exercices sur Hermite
3 : P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (8,8), V1 (8,-8)

---
I- Exercices sur Hermite
4 : P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (4,0), V1 (4,0)

---
I- Exercices sur Hermite
5 : P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (-4,0), V1 (4,0)

---
I- Exercices sur Hermite
6 : P0 (0,0), P1 (2,0), V0 (-4,0), V1 (-4,0)

---
I- Exercices sur Hermite
Autre exemple

---
Exo 2- Hermite
Calculez
  - Que vaut si V0 = 4  ( P2-P0 ) et V1 = 4  ( P1-P2 ),   R
  - Qu'en déduisez vous ?
  - Solution :
    - La formule ci-dessous permet de connecter les deux vecteurs V0 et V1 grâce à un point P2. La direction est donc donnée par ce point.  sert juste à pondérer.
    - On pourrait donc utiliser cette formule afin de définir une courbe grâce à 3 points PO, P1 et P2.
dot p (1 over 2)

---
Exercice III- Interpolation- Solution
Reconstruisez une courbe de continuité C0 à partir des positions obtenues à différents temps t :
Reconstruisez une courbe de continuité C1 à partir de des mêmes positions :
t=0
t=0.1
t=0.3
t=0.4
t=0.5
t=0.7
t=1
t=0
t=0.1
t=0.3
t=0.4
t=0.5
t=0.7
t=1

---
Exercice IV- Raccordement C2
Exercice :
  - Donnez les conditions sur les paramètres de contrôle de deux cubiques d'Hermite pour qu'elles soient raccordées avec une continuité C2.
  - Si les courbes sont raccordées avec une continuité C2, que peut on dire de la variation de la courbure le long des deux courbes ?
Recollement :
  - On cherche à recoller 2 segments de courbes,
    - C1, paramétrée par M1(t), t appartient à [0,1]
    - C2, paramétrée par M2(t), t appartient à [0,1]
  - Si M1(1)=M2(0) il y a continuité G0
M2(1)
M1(0)
M1(1)=M2(0)

---
Exercice IV- Raccordement C2
  - Si de plus la tangente à C1 en M1(1)= la tangent à C2 en M2(0)
    - Il y a continuité G1
(d widevec OM_1 ) over dt (1) = k * ((d widevec OM_2) over dt) (0)

---
Exercice IV- Raccordement C2
  - Si de plus les vecteurs vitesses sont égaux,
    - Il y a continuité C1
  - Si de plus les vecteurs dérivées seconde sont égaux, continuité C2
  - Remarque	C2	C1	G1	G0
(d widevec OM_1 ) over dt (1) = (d widevec OM_2) over dt (0)

---
Exercice IV- Solution - Raccordement C2
- Continuité C2 si les vecteurs dérivées seconde sont égaux
- La courbure entre les deux morceaux sera constante.

---
Courbes de Bézier

---
Graphe des Polynômes de Bernstein

---
Tracé d'une courbe de Bézier
> restart;
> xx:=[0,5,10,15]; yy:=[0,5,5,0];
> PNTS:=plot([seq([xx[i], yy[i]],i=1..4)],style=point): n:=nops(xx)-1;
> bez:=x->evalm(sum(binomial(n,i)*x^i*(1-x)^(n-i)*[xx[i+1],yy[i+1]],i=0..n)): PBEZ:=plot([bez(x)[1],bez(x)[2],x=0..1]);
> plots[display]([PNTS, PBEZ], axes=framed);

---
Se rappeler du cas du barycentre d'un ensemble de points (qui sera compris entre ces points).

---
Algorithme de De Casteljau sur n points

---
Calcul matriciel avec les polynômes de Bernstein sur 3 points

---
Calcul matriciel avec les polynômes de Bernstein sur 4 points